ПАСПОРТ

на техническое изделие:

Тестер измерения концентрации ионов серебра для бассейнов с ионизированной водой.

НАСН Rapid Silver Test Сhart Ag 0 - 100 ppbAg

Страна производитель:  Германия

Артикул/модель: В 21011

Москва 2013г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

# В комплект тестера входит:

# Шприц в сборе  пластиковый  (V=60 ml)             -1 шт.

# Насадка в сборе на шприц для фильтров           -1 шт.

# Реагентный порошок Rapid Silver в пакетах       -100 шт.

# Фильтр целлюлозный (Ø 13 mm)                          -100 шт.

# Пробная стеклянная ёмкость (V=60 ml)               -1 шт.

# Пинцет стальной                                                        -1 шт.

# Тестовая шкала на шесть видов цвета                 -1 шт.

# Кейс пластмассовый                                                 -1 шт.

# Инструкция по пользованию                                  -1 шт.

Условия эксплуатации:

# - Интервал температур при тестировании – до 40 град. Цельсия.

# - Интервал влажности при тестировании – до 90 %.

Интервал определяемых концентраций при тестировании – 0 - 100 мкг/л.

- Очистка частей установки проводится ацетоном.

- Если есть отложения минеральных солей, то возможно применение азотной кислоты (рН 2).

- Если в воде присутствует хлорид (более 400 ppm) или хлорит ион (более 1 ppm) результат анализа будет искажён и цвет фильтра изменится.

- Для калибровки прибора приготовить раствор серебра (0.010 mg / L). Результаты тестов попадают в интервал 5-25 по тестовой шкале.

- Нельзя применять в воде соляную кислоту и тиосульфат натрия, т.к. образуется осадок хлорида серебра и элементарная сера.

- Допускается содержание минералов:

Кальций, магний ионы – 1000 ppm

Медь, цинк, алюминий, кадмий, хром, кобальт, железо, свинец, никель, марганец, фторид ионы – 10 ppm

Нитрат ион (по азоту)  – 250 ppm

Фосфат ион (по фосфору)– 1000 ppm

Сульфат, силикат ион – 1000 ppm

Газообразный хлор в воде – 5 ppm

Обозначения:

# mg, ml              – миллиграммы

# nm, mm           – нанометр, миллиметр

# μg / L, mg / L – микрограмм на литр, миллиграмм на литр

# рН                   -  водородный показатель

# ppm               - (partikel per million) число частиц вещества в миллионе частиц воды или раствора.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В бутылочку налить 60мм воды из бассейна.

2.  Взять пакетик, отрезать его верхнюю часть,  находящийся в нём порошок высыпать в бутылочку, с водой из бассейна. Тщательно перемешивать в течение 1 мин.

3.   Приготовить шприц и насадку.

А) Пинцетом накладываем белую лакмусовую мембрану на одну часть насадки.

Б)  Закручиваем насадку и одеваем её на шприц.

В)  Вытаскиваем поршень из шприца и наливаем в него приготовленный раствор из стеклянной бутылочки.

Г)  Медленно и осторожно давим на поршень шприца, чтобы не порвать лакмусовую мембрану, пропускаем весь раствор через мембрану.

4.  После всего выше перечисленного, пинцетом достаём лакмусовую мембрану из насадки, и сравнить с тестовой цветовой шкалой.